## Slide 1
Diseño del rodete de una bomba centrífuga y su simulación con un análisis de elementos finitos
Proyecto Fin de Máster de Ingeniería Industrial
Realizado por: Javier Fraile Fernández
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

## Slide 2
Plan General de Abastecimiento de Cantabria

## Slide 4
Requisitos de diseño
Altura de elevación: 80m - 90 m
Caudal: 140 m3/h ± 5%
Régimen de giro: 2900 rpm
Situación repetida en los planes hidráulicos

## Slide 5
Software
CAD
MEF

## Slide 6
Diseño inicial
2ª Ecuación de Euler 

## Slide 7
Dimensiones iniciales | 
D1 (mm) Diámetro de entrada | 111.06
D2 (mm) Diámetro de salida | 261
b1 (mm) Ancho de entrada | 17.19
b2 (mm) Ancho de salida | 9.135
β1 (º) Ángulo de entrada | 21
β2 (º) Ángulo de salida | 25
K2 Coeficiente de obstrucción | 0.961
Z Número de álabes | 8
t (mm) Espesor de álabes | 4
(140 m3/h, 90 m)
A=116.15
B=557.02/3600=0.15473
Curva característica ideal
Diseño inicial
Curva característica ideal

## Slide 8
Relación entre diámetros
D2/D1 ≈2.35
Relación anchura-diámetro
b2/D2≈0.035
Número específico de revoluciones adimensional:
Relaciones objetivo en la inicialización
Diseño inicial
Número específico de revoluciones

## Slide 9
Diseño inicial
Vinculación de parámetros con Excel
Modelado del flujo
Modelado en Inventor

## Slide 13
Modelado en CAD
Mallado para MEF
Equilibrio
Precisión
Coste computacional
Diseño inicial
Mallado en Ansys

## Slide 14
Configuración
Resolución
Fluido: Agua
Cuerpos móviles: -Rodete (2900rpm)
Cuerpos fijos: -Entrada de flujo
-Voluta
Presión de entrada: Presión atmosférica
Flujo másico salida: 38.888 kg/s=140 m3/h
Diseño inicial
Ansys Fluent

## Slide 15
Análisis de los resultados
Chart: Error relativo de la Altura H
500
Simulación hasta convergencia
Iteraciones: 6293
Tiempo de cálculo: 6 h
Solución: Exacta
Simulación simplificada
Iteraciones: 500
Tiempo de cálculo: 30 min
Solución: Error <1.5%
Simplificación de las condiciones de cálculo

## Slide 16
Velocidad de entrada: v1=4.11 m/s
Velocidad de salida: v2=5.69 m/s
Presión de entrada: P1=-8430.83 Pa
Presión de salida: P2=670247.3 Pa
Teorema de Bernoulli
Resultados numéricos obtenidos
Análisis de los resultados
Punto de funcionamiento

## Slide 17
Pérdidas volumétricas
Recirculación
Fugas
Pérdidas manométricas
Fricción
Choques y turbulencias
Análisis de los resultados
Pérdidas internas

## Slide 18
Pmin=-2.2 bar
Irreal
Interpretación del diseñador
Análisis de los resultados
Distribución de presiones

## Slide 19
Chart: Curva Característica Real
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240
H | 70.6803 | 70.7119 | 70.575 | 70.4015 | 70.1757 | 69.7877 | 69.4401 | 68.8604 | 68.4597 | 67.8609 | 67.1217 | 66.2541 | 65.1706 | 64.0362 | 62.7669 | 61.3708 | 60.05
Ecuación de la curva característica real
Constantes de las pérdidas
Ecuación de la curva característica ideal
Análisis de los resultados
Curva característica

## Slide 20
Redimensionamiento del rodete | 
D1’ (mm) | 110
D2’ (mm) | 275
b1’ (mm) | 28
b2’ (mm) | 12
β1‘ (º) | 28
β2‘ (º) | 25
K2 | 0.965
Z’ | 10
Dimensiones iniciales | 
D1 (mm) Diámetro de entrada | 110
D2 (mm) Diámetro de salida | 250
b1 (mm) Ancho de entrada | 30
b2 (mm) Ancho de salida | 15
β1 (º) Ángulo de entrada | 21
β2 (º) Ángulo de salida | 25
K2 Coeficiente de obstrucción | 0.961
Z Número de álabes | 8
Objetivos
Modificar el equilibrio de pérdidas
Recirculación ……Fricción
Obtener curva característica
Valores de A y B adecuados
Se mejoran los resultados y se obtiene para Q=140m3/h
2ª iteración del proceso
Rediseño del rodete

## Slide 21
Chart: Modificación de Z
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14
H | 77.2441 | 80.8795 | 84.0255 | 85.7925 | 82.3892
Chart: Modificación β1
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37
H | 87.2744 | 87.3756 | 87.5232 | 87.1406 | 86.9667 | 86.7821 | 86.8565
Chart: Modificación β2
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
H | 87.4803 | 88.2274 | 88.6357 | 88.9453 | 89.3365 | 88.7711
Rediseño del rodete
Modificación de parámetros

## Slide 22
Chart: Curva característica última
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250
 | 91.5617 | 91.433 | 91.3959 | 91.2963 | 91.1608 | 90.8539 | 90.4752 | 90.0457 | 89.4823 | 87.8614 | 86.5534 | 84.2343 | 81.9568 | 80.2516 | 77.3099 | 74.8883 | 71.4999 | 67.7461
Curva característica real última
Solución exacta  90.48 m
Punto de funcionamiento
(Q=146.18 m3/h, H=90 m)
Resultados finales

## Slide 23
Distribución de presiones
Presión mínima
-2.2bar  -1.8 bar
Efectos pulsatorios
Se ha eliminado
Rendimiento
Potencia
Resultados finales
Distribución de presiones y eficiencia

## Slide 24
Chart: Modificación Recorte de rodete
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4
H | 90.48 | 88.9328 | 86.7766 | 84.6007 | 81.8452
El recorte de rodete
es una técnica que aporta una mayor versatilidad
sin una excesiva
pérdida de eficiencia
Recorte del rodete

## Slide 25
Gracias por su atención
Método de Elementos Finitos
Ahorro de tiempo
Disminución de costes
Mayor evolución del diseño